## Slide 1: Estacas: Dimensionamento
Disponível em: www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Estacas: Dimensionamento à Compressão
Método Aoki-Velloso
Onde:
Pu = Capacidade de Carga última
Pb = Capacidade de Carga da base
PL = Capacidade de carga do fuste

## Slide 3: Estacas: Dimensionamento à Compressão
Onde:
K = Coeficiente de correlação com resultados de Cone;
Nb = Valor de NSPT na base (Ponta) da estava;
Ab = Área da Base (Ponta) da estaca;
F1 = Coeficiente de correção de resistência de ponta para levar em conta a diferença de comportamento entre a estaca e o ensaio de cone.

## Slide 4: Estacas: Dimensionamento à Compressão
Onde:
αi = Razão de atrito na camada i ;
ki = Coeficiente de correlação com cone na camada i;
Nm = NSPT médio na camada i;
p = Perímetro da estaca;
ΔL = Comprimento da estaca na camada i.
F2 = Coeficiente de correção de resistência lateral para levar em conta a diferença de comportamento entre a estaca e o ensaio de cone.

## Slide 5: Fatores F1 e F2
Tipo de Estaca F1 F2
Franki 2,5 5,0
Metálica 1,75 3,5
Pré moldada 1,75 3,5
Escavada 3,3 6,6
Fatores de segurança para o método de Aoki-Veloso (1975): Ponta = 3.0/ Fuste = 1.5

## Slide 6: Coeficientes K e α
Solo | K (Tf/m²) | K (Mpa) | α
Areia | 100 | 1 | 0.014
Areia Siltosa | 80 | 0,8 | 0.020
Areia silto Argilosa | 70 | 0,7 | 0.024
Areia Argilosa | 60 | 0,6 | 0.030
Areia argilo Siltosa | 50 | 0,5 | 0.028
Silte | 40 | 0,4 | 0.030
Silte Arenoso | 55 | 0,55 | 0.022
Silte Areno Argiloso | 45 | 0,45 | 0.028
Silte Argiloso | 23 | 0,23 | 0.040
Silte Argilo Arenoso | 25 | 0,25 | 0.030
Argila | 20 | 0,2 | 0.060
Argila Arenosa | 35 | 0,35 | 0.024
Argila Areno Siltosa | 30 | 0,3 | 0.028
Argila Siltosa | 22 | 0,22 | 0.040
Argila Silto Arenosa | 33 | 0,33 | 0.030

## Slide 7
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia |  | 
2 |  |  |  |  | Areia |  | 
3 |  |  |  |  | Areia |  | 
4 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
5 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,35
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia |  | 
2 |  |  |  |  | Areia |  | 
3 |  |  |  |  | Areia |  | 
4 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
5 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,35
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
Dado o perfil de sondagem, pede-se: calcular a capacidade de carga para uma estaca tipo Escavada com um comprimento nominal de 3,00 m; Diâmetro = 25 cm, utilizando o método de AOKI-VELLOSO.
Exercício 01

## Slide 8: Resolução
=

## Slide 9
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia |  | 
2 |  |  |  |  | Areia |  | 
3 |  |  |  |  | Areia |  | 
4 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
5 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,35
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia |  | 
2 |  |  |  |  | Areia |  | 
3 |  |  |  |  | Areia |  | 
4 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
5 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,35
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
Dado o perfil de sondagem, pede-se: calcular a capacidade de carga para uma estaca tipo Escavada com um comprimento nominal de 7,00 m; Diâmetro = 40 cm, utilizando o método de AOKI-VELLOSO.
Exercício 02

## Slide 11
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia |  | 
2 |  |  |  |  | Areia |  | 
3 |  |  |  |  | Silte |  | 
4 |  |  |  |  | Silte |  | 
5 |  |  |  |  | Silte Argiloso |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,65
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia |  | 
2 |  |  |  |  | Areia |  | 
3 |  |  |  |  | Silte |  | 
4 |  |  |  |  | Silte |  | 
5 |  |  |  |  | Silte Argiloso |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,65
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
Dado o perfil de sondagem, pede-se: calcular a capacidade de carga para uma estaca tipo Franki com um comprimento nominal de 6,00 m; Diâmetro = 50 cm, utilizando o método de AOKI-VELLOSO. O pilar P10 receberá 300 kN de carga. A fundação dimensionada suportará?
Exercício 03

## Slide 13: Resolução
=
Silte Argilosa
Areia
Silte
Argila Siltosa

## Slide 14
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
2 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
3 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
4 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
5 |  |  |  |  | Silte Argiloso |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,65
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
2 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
3 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
4 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
5 |  |  |  |  | Silte Argiloso |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,65
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
Dado o perfil de sondagem, pede-se: calcular a capacidade de carga utilizando o método de AOKI-VELLOSO para todos os pilares.
Exercício 04

## Slide 15
Exemplo 4

## Slide 16
Pilares | Área | Carga (tf) | Pilares | Área | Carga (tf)
 | 2,38m² | 2,86 |  | 4,59m² | 5,51
 | 3,59m² | 4,31 |  | 3,90m² | 4,68
 | 2,55m² | 3,06 |  | 3,20m² | 3,84
 | 2,05m² | 2,46 |  | 2,00m² | 2,4
 | 4,11m² | 4,93 |  | 5,36m² | 6,43
 | 3,59m² | 4,31 |  | 3,18m² | 3,82
 | 4,00m² | 4,8 |  |  | 
Pilares | Área | Carga (tf) | Pilares | Área | Carga (tf)
 | 2,38m² | 2,86 |  | 4,59m² | 5,51
 | 3,59m² | 4,31 |  | 3,90m² | 4,68
 | 2,55m² | 3,06 |  | 3,20m² | 3,84
 | 2,05m² | 2,46 |  | 2,00m² | 2,4
 | 4,11m² | 4,93 |  | 5,36m² | 6,43
 | 3,59m² | 4,31 |  | 3,18m² | 3,82
 | 4,00m² | 4,8 |  |  | 

## Slide 19
Dado o perfil de sondagem, pede-se: calcular a capacidade de carga para uma estaca tipo escavada (broca) com um comprimento nominal de 4,00 m; Diâmetro = 30 cm, utilizando o método de AOKI-VELLOSO.
Exercício 05

## Slide 20: Resolução
=

## Slide 21: Estacas: Dimensionamento à Tração
Se a estaca estiver submetida apenas a cargas de compressão que lhe imponham tensões médias inferiores a 5 MPa, não haverá necessidade de armá-la, a não ser que o processo executivo exija alguma armadura. Se, porém, a tensão média ultrapassar esse valor, a estaca deverá ser armada no trecho que essa tensão for superior a 5 MPa até a profundidade na qual a transferência de carga, por atrito lateral, diminua a compressão no concreto para uma tensão média inferior a 5 MPa.

## Slide 22: Estacas: Dimensionamento à Tração

## Slide 23: Exercício 01
Dimensionar a armadura de uma estaca com diâmetro de 80cm e 20 metros de comprimento, sujeita a uma carga de compressão () de 2.800 kN e 1.000 kN () de transferência de carga para o solo. Adotar concreto =16MPa e aço CA50.