## Slide 1: Tensão Admissível
www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Introdução
“Capacidade de carga (Tensão Admissível) é a tensão que provoca a ruptura do maciço de solo em que a fundação esta embutida.”

## Slide 3: Introdução
A NBR 6122 (ABNT, 2010) destaca que a tensão admissível de um solo pode ser encontrada através de três métodos distintos: métodos teóricos; semiempíricos e ensaio de prova de carga sobre placa.
Nos métodos teóricos, a capacidade de carga é calculada a partir de formulações propostas por pesquisadores, baseadas na compressibilidade e resistência ao cisalhamento do solo.
Já nos métodos semiempíricos os resultados de ensaios de campo, como é o caso da sondagem à percussão SPT, são relacionados diretamente à tensão admissível.

## Slide 4: Método Teórico: Terzaghi (Vesic)
Sendo:
q = .z – Carga
 - Peso especifico do solo (tf/m³)
B – Menor lado da base da sapata (m)
C – Coesão (KPa)
Nc,Nq,N - Fatores da capacidade de carga
Sc, Sq, S - Fatores de correção para o formato da sapata
rup = C.Nc.Sc + q.Nq.Sq + ½..B.N.S
Sapata | SC | Sq | S
Retangular |  |  | 
Quadrada |  |  | 
Sapata | SC | Sq | S
Retangular |  |  | 
Quadrada |  |  | 

## Slide 5: Método Semi-Empirico: Aoki-Velloso
A descrição do método (1975) apresenta a resistência de base em termos da tensão expressa por:
Onde:
N = índice de resistência à penetração do SPT na cota da base da fundação;
F1 = coeficiente de transformação adimensional;
K= coeficiente que depende do tipo de solo.
Ao obter o valor de σr, aplica-se um fator de segurança de 3, pois tratar-se de caso típico onde se considera exclusivamente a resistência da base (NBR 6122/96).

## Slide 6: Coeficientes K e α
Solo | K (Tf/m²) | K (Mpa) | α
Areia | 100 | 1 | 0.014
Areia Siltosa | 80 | 0,8 | 0.020
Areia silto Argilosa | 70 | 0,7 | 0.024
Areia Argilosa | 60 | 0,6 | 0.030
Areia argilo Siltosa | 50 | 0,5 | 0.028
Silte | 40 | 0,4 | 0.030
Silte Arenoso | 55 | 0,55 | 0.022
Silte Areno Argiloso | 45 | 0,45 | 0.028
Silte Argiloso | 23 | 0,23 | 0.040
Silte Argilo Arenoso | 25 | 0,25 | 0.030
Argila | 20 | 0,2 | 0.060
Argila Arenosa | 35 | 0,35 | 0.024
Argila Areno Siltosa | 30 | 0,3 | 0.028
Argila Siltosa | 22 | 0,22 | 0.040
Argila Silto Arenosa | 33 | 0,33 | 0.030

## Slide 7: Método Semi-Empirico: Décourt-Quaresma
Este método (1978) considera a resistência de base em termos da tensão como:
Onde:
 = um coeficiente de redução;
C = o fator característico do solo;
Np = é o valor médio do índice de resistência à penetração na base do elemento estrutural de fundação, obtido a partir de três valores: o correspondente a cota da base, o imediatamente anterior e o imediatamente posterior.
De acordo com os autores, obtido o valor de σruptura, aplica-se um fator de segurança de 4, por tratar-se de resistência de base, ou seja:

## Slide 8: Exemplo 01
Conforme sondagem da cidade de Presidente Epitácio/SP, calcule a tensão admissível utilizando o método de Aoki e Velloso, na sapata abaixo.
Dados: Z = 1,00 m

## Slide 9: Exemplo 02
Conforme sondagem da cidade de Presidente Epitácio/SP, calcule a tensão admissível utilizando o método de Aoki e Velloso, na sapata abaixo.
Dados: Z = 2,00 m

## Slide 10: Exemplo 03
Conforme sondagem, calcule a tensão admissível utilizando o método de Aoki e Velloso, na sapata abaixo.
Dados: para Z =1,00m

## Slide 11: Exemplo 04
Conforme sondagem, calcule a tensão admissível utilizando o método de Aoki e Velloso, na sapata abaixo.
Dados: para Z =1,00m e 2,00 m.
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia |  | 
2 |  |  |  |  | Areia |  | 
3 |  |  |  |  | Areia |  | 
4 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
5 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,35
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
 |  |  | Perfil Individual de Sondagem |  |  | Folha nº 01/01 | 
 |  |  |  |  |  | SP-01 | 
Prof. (m) | NSPT |  |  |  | Classificação do Material |  | N.A
1 |  |  |  |  | Areia |  | 
2 |  |  |  |  | Areia |  | 
3 |  |  |  |  | Areia |  | 
4 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
5 |  |  |  |  | Areia Argilosa |  | 
6 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 
7 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 7,35
8 |  |  |  |  | Argila Siltosa |  | 

## Slide 12: Exemplo 05
Conforme sondagem, calcule a tensão admissível utilizando o método de Aoki e Velloso, na sapata abaixo.
Dados: para Z =1,00m e 2,00m
Z =1,00m
Z =2,00m