## Slide 1: Escadas
Disponível em: www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Definição dos Elementos
As escadas constituem meio de circulação vertical não mecânico que permite a ligação entre planos de níveis diferentes. Ao contrário das rampas, não são acessíveis a todas as pessoas como, por exemplo, usuários de cadeiras de rodas.

## Slide 3: Código de Obras PMCG
Art. 81 – A largura da escada de uso comum ou coletivo, ou a soma das larguras, no caso de mais de uma, deverá ser suficiente para proporcionar o escoamento do número de pessoas que dela dependam, no sentido da saída, conforme fixado a seguir :
4 – a largura mínima das escadas de uso comum ou coletivo será de 1,20 (um metro e vinte centímetros) ;
Art. 82 – As escadas serão dispostas de tal forma que se assegurem à passagem com altura livre igual ou superior a 2,30 m (dois metros e trinta centímetros).
Art. 83 – As altura e as larguras dos degraus das escadas admitidas são :
1- quando de uso privativo :
a –altura máxima 0,18m(dezoito centímetros) ;
b – largura mínima 0,25m (vinte e cinco centímetros);
2 – quando de uso comum ou coletivo :
a – altura máxima de 0,18m (dezoito centímetros) ;
b – largura mínima de 0,30m (trinta centímetros) ;

## Slide 4: Dimensionamento: Cálculo
Escadas Retangulares
Escadas Ortogonais
Escadas em Balanço

## Slide 5: Dimensionamento
Fórmula de Blondel: Avalia o conforto do usuário na escada
Definição dos espelhos e pisadas:
n→numero de degraus; s →pisadas; e →espelhos
Utilizar para o cálculo do peso próprio da escada a altura média (hm)

## Slide 6: Dimensionamento: Sugestões de Escadas
Escadas interiores apertadas
s = 25 cm; e = 18,5 cm
Escadas interiores folgadas
s = 28 cm; e = 17,0 cm
Escadas externas
s = 32 cm; e = 15,0 cm
Escadas de marinheiro
s = 0; e = 31,0 cm

## Slide 7: Dimensionamento: Ações
NBR 6120 – Ações nas estruturas
Escadas com acesso ao público: 3,0 kN/m2
Escadas sem acesso ao público: 2,5 kN/m2
Revestimentos
Revestimentos e piso: Avaliar o peso do revestimento utilizado ou piso da escada.
Impermeabilização: 1 KN/m²
Revestimento Usual: 1 KN/m²
Parapeitos e gradil
Peso do gradil:
q = 0,5 KN/m
Quando a ação de gradil, mureta ou parede não está aplicada diretamente sobre uma viga de apoio, ela deve ser considerada no cálculo da laje. A rigor esta ação é uma força linearmente distribuída ao longo da borda da laje.

## Slide 8: Dimensionamento: Escadas Retangulares
Tipo de escada mais simples de executar e dimensionar.
Apenas um lance, com ou sem patamar
Pode ser classificadas em: Armada longitudinalmente, Armada transversalmente e Armada em cruz (combinação das duas anteriores)

## Slide 9: Dimensionamento

## Slide 10: Dimensionamento: Flecha
Deve ser verificado a flecha nas escadas para atendimento aos estados limites de utilização (NBR 6118: 2014)

## Slide 11: Dimensionamento
Modelo de cálculo → Tabela para flexão de seção retangular de concreto (Carvalho e Figueiredo filho, 2004):
Permite-se usar também utilizar h1 como h, por ela ser um pouco inferior.
Dimensionamento: Armadura de Distribuição

## Slide 12: Dimensionamento
Armada Longitudinalmente
Armada Transversalmente
Escada com vigas na saída e na chegada e sem a presença de vigas inclinadas acompanhando a escada. Desta forma o momento atuante é na direção longitudinal da escada.
Escada sem vigas na saída e na chegada e com a presença de vigas inclinadas acompanhando a escada. Desta forma o momento atuante é na direção transversal da escada.

## Slide 13: Detalhamento da Escada
O detalhamento e a representação da distribuição de ferros da armação da escada pode ser exposto por:
Vistas em planta
Vistas em corte

## Slide 14: Exercício 01
Dimensione a escada retangular sem patamar, conforme dados abaixo. Verifique a flecha.
Escada Impermeabilizada.
Campo Grande/MS
Não considerar carga do revestimento.
Com acesso ao publico.
= 3,0 m
= 30 MPa
H = 15 cm
(Largura da Escada) = 150 cm

## Slide 17
x10000

## Slide 18: Exercício 02
Dimensione a escada retangular sem patamar, conforme dados abaixo. Verifique a flecha.
Escada com Revestimento e com Impermeabilizante
Sem acesso ao publico.
Campo Grande/MS
= 3,0 m
= 20 MPa
H = 15 cm
(Largura da Escada) = 120 cm

## Slide 22: Exemplo 03
Dimensionar a escada impermeabilizada para um edifício garagem, sem revestimento com os seguintes dados:
Altura total = 3,10 m
Quantidade de pisadas = 18
Largura da pisada = 28cm
Altura do espelho = 17,22 cm
fck = 25 Mpa
Espessura h = 14 cm

## Slide 23: Escadas Retangulares com Patamar
Escada idêntica as escadas retangulares, mas o patamar deve ser considerado no modelo de cálculo da escada.

## Slide 24: Escadas Ortogonais
Tipo de escada comum em edifícios residenciais com uma infinidade de formas e tipos
Número de lances
Condições de contorno
Escada similar as escadas retangulares, diferenciando apenas por conter mais de um lance
Os tipos mais usuais de escadas ortogonais são:
Tipo “L” – 2 lances
Lajes Adjacentes – 2 Lances
Tipo “U” – 3 Lances
Tipo “O” – 4 Lances

## Slide 25: Escada com Lajes Adjacentes
Escada com dois lances, comum em edifícios residenciais, principalmente para escadas de emergência.
Vigas na saída, na chegada, e no nível intermediários
Podem haver patamares na saída, na chegada e sempre haverá no nível intermediário
Para o dimensionamento pode-se dividir a escada em 2 lances separados

## Slide 26: Exercício 01
Dimensione a escada retangular sem patamar, conforme dados abaixo. Verifique a flecha.
Escada Impermeabilizada e com Revestimento
Com acesso ao publico.
= 3,04 m
= 30 MPa
h = 15 cm; e = 16 cm; s = 30 cm
(Largura da Escada) = 120 cm

## Slide 27
Resolução

## Slide 28: Exercício 01
Resolução

## Slide 29
Exercício 01
Resolução

## Slide 30
Resolução

## Slide 31: Exemplo 02
Dimensionar uma escada de acesso para um edifício convencional, sem revestimento e sem impermeabilizante, com os seguintes dados:
Altura total = 3,06 m
Quantidade de pisadas = 17
Largura da pisada = 28cm
Altura do espelho = 18 cm
fck = 25 Mpa
Espessura h = 12 cm

## Slide 32
Resolução

## Slide 33
Resolução

## Slide 34
Resolução

## Slide 35
Resolução

## Slide 36: Escadas em Balanço
Tipo de escada com bom apelo arquitetônico
Escada engastada na viga lateral inclinada
Escada é calculada como uma laje em balanço
Degraus isolados com viga central
Os tipos mais comuns:
Escada com degraus isolados em balanço

## Slide 37: Escadas em Balanço: Degraus em Balanço
Escada muito usual em residências por aspectos arquitetônicos
Os degraus devem ser dimensionados como uma viga em balanço
P
Adicionar força concentrada P de 2,5 KN na posição mais desfavorável do degrau

## Slide 38: Torção em Vigas
“Um conjugado que tende a torcer uma peca fazendo-a girar sobre o seu próprio eixo e denominado “momento de torção”, momento torcor ou torque
. (
. (

## Slide 39: Exemplo 03
Dimensionar uma escada residencial com degraus isolados em balanço.
Sem acesso ao publico.
Com impermeabilização.
Altura total = 2,80 m
Quantidade de pisadas = 15
Comprimento do degrau: 120 cm
Largura do degrau: 27 cm; Espessura do degrau: 10cm
Fck = 25 Mpa; Cobrimento = 2 cm;
Altura do Parapeito = 1,10 cm; Viga inclinada 14x30

## Slide 40
Adicionar força concentrada P de 2,5 KN na posição mais desfavorável do degrau.
;
Resolução do Degrau

## Slide 41
Resolução
;
;

## Slide 42
Resolução da Viga Inclinada

## Slide 43
Resolução da Viga Inclinada
. (
. (

## Slide 44: Exercício 04
Dimensionar uma escada residencial com degraus isolados em balanço.
Cargas a considerar: Com acesso ao publico. Com impermeabilização. Com revestimento.
Altura total = 3,00 m; Quantidade de pisadas = 15;
Comprimento do degrau: 130 cm; Largura do degrau: 24 cm;
Espessura do degrau: 10cm; Fck = 30 Mpa;
Cobrimento = 3,5 cm;
Altura do Parapeito = 1,00 cm;
Viga inclinada 15x40

## Slide 45
Adicionar força concentrada P de 2,5 KN na posição mais desfavorável do degrau.
;
Resolução do Degrau

## Slide 46
Resolução

## Slide 47
Resolução da Viga Inclinada

## Slide 48
Resolução da Viga Inclinada
. (
. (

## Slide 49: Exercício 05
Dimensionar uma escada residencial com degraus isolados em balanço. Sem acesso ao publico. Com revestimento. Sem impermeabilização.
Altura total = 3,20 m; Quantidade de pisadas = 17; Comprimento do degrau: 120 cm; Largura do degrau: 27 cm; Espessura do degrau: 8cm;
Fck = 25 Mpa; Cobrimento = 2 cm; 𝜙ℓ=10𝑚𝑚; 𝜙𝑡=6,3𝑚𝑚; Altura do Parapeito = 1,10 cm; Viga inclinada 14x30

## Slide 50
Adicionar força concentrada P de 2,5 KN na posição mais desfavorável do degrau.
;
Resolução do Degrau

## Slide 51
Resolução

## Slide 52: Escadas em Balanço: Com Viga Central
Os degraus devem ser dimensionados como uma viga em balanço nas duas direções
- Ancoragem correta da armadura dos degraus na viga lateral
- Dimensionamento da viga lateral a torção
Tratar o degrau como uma viga em balanço para os dois lados
- Utilizar as mesmas equações da escada anterior, mas com o vão L1