## Slide 1: Reservatórios
Disponivel em:
www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Definição
Estruturas para armazenamento de agua potável. Constituído por conjunto de placas de concreto

## Slide 3: Definições
É conveniente observar que reservatórios utilizados para o armazenamento de água potável não podem estar em contato com o solo, para que haja a preservação da potabilidade padrão, isso implica a não utilização de reservatórios apoiados no solo, parcialmente ou totalmente enterrados. Segundo ABNT NBR 5626 (1998), caso não possa ser cumprida as exigências, deve ser construído um compartimento para o reservatório, com afastamento mínimo de 60 cm entre as faces externas no reservatório e as faces internas do compartimento, para facilitar inspeções e manutenções.

## Slide 4: Cargas
1,0 kN/m² relativo ao peso específico do revestimento e 25 kN/m³ para o peso especifico do concreto armado .
0,5 kN/m² quando não for destinado a depósito e não houver acesso ao público e 3,0kN/m² quando há acesso ao público, sendo que neste caso, se aplica quando o reservatório é enterrado e sua tampa fica no nível do solo, ficando exposto a ações de diferentes cargas.

## Slide 5: Reservatório Elevado: Projeto e Dimensionamento
O modelo de calculo usual para os reservatórios prismáticos é a subdivisão da estruturas em placas independentes.

## Slide 6: Projeto e Dimensionamento
Lajes de tampa e de fundo
As lajes da tampa e do fundo são tratadas similar a uma laje convencional com o carregamento aplicado no plano.
Usualmente pode-se adotar ligações rotuladas para a região da tampa, e engastadas para a laje de fundo
Paredes laterais
As paredes laterais são tratadas primeiramente como uma laje perante as ações do empuxo da água, adotando geralmente um carregamento com distribuição linear para o empuxo d’água.
As vinculações das placas depende da rigidez da ligação dos elementos. Usualmente para as paredes pode-se adotar adotado engaste nas bordas laterais e inferior, e apoiada para a borda superior.

## Slide 7: Projeto e Dimensionamento: Reservatório Enterrado - Verificações
Reservatório vazio
Atuação do empuxo do solo
Reservatório cheio
Atuação do empuxo da água

## Slide 8: Projeto e Dimensionamento
Usualmente é possível utilizar as tabelas de placas de concreto armado disponíveis na literatura para a obtenção dos esforços.
Conhecidos os vãos teóricos considera-se o menor vão, o maior e
Usualmente é possível utilizar as tabelas de placas de concreto armado disponíveis na literatura para a obtenção dos esforços

## Slide 9: Projeto e Dimensionamento
Com a obtenção dos momentos atuantes nas lajes e nas paredes, a área de armadura pode ser obtida pelas tabelas convencionais de flexão disponíveis na literatura.
Modelo de cálculo → Tabela para flexão de seção retangular de concreto (Carvalho e Figueiredo filho, 2004):

## Slide 10: Cobrimento e Armadura Mínima
Para o cobrimento deve-se ficar atento ao item elementos em contato com a água e prever um cobrimento mínimo de 4,5cm para as lajes (classe de agressividade IV)
É necessário paras as paredes e lajes do reservatórios prescrever armadura mínima de flexão - NBR 6118 – Item 17.3.5.2 Para as paredes verticais deve-se seguir a armadura mínima horizontal e vertical especifico para vigas-parede

## Slide 11: Compatibilização de Momentos

## Slide 12: Momentos Fletores

## Slide 13: Exercício 01

## Slide 24: Exercício 02

## Slide 27: Exercício 03
Laje