## Slide 1: Métodos Numéricos
Disponível em: www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Introdução
Os métodos analíticos clássicos possibilitam o cálculo exato dos deslocamentos, deformações e tensões na estrutura em todos os seus pontos, isto é, nos seus infinitos pontos. Mas tais soluções são somente conhecidas para problemas de baixa complexidade, pois se possuímos uma estrutura com mais de 3 esforços desconhecidos, não será possível em geral modelá-la por métodos analíticos pois só ter-se-á 3 equações de equilíbrio.
Dessa forma, desenvolve-se procedimentos aproximados, que são aplicados em caráter geral, não dependendo da forma da estrutura e das condições de carregamento, dentro da precisão aceitável na engenharia. Este caminho alternativo aos procedimentos analíticos clássicos constitui-se no foco central da solução do problema proposto e dará origem ao Método dos Elementos Finitos (MEF).

## Slide 3: Introdução

## Slide 4: É um método matemático utilizado para a solução de problemas estruturais e térmicos, cuja finalidade é obter soluções aproximadas para problemas de engenharia Simula caso real para problemas de engenharia
introdução
Software
INPUTS
OUTPUTS
  A Geometria
  Os carregamentos
  As restrições
  Os materiais
  Tensões
  Deslocamentos

## Slide 5: Analise Matricial de Estruturas
A Análise Matricial de Estruturas e, em consequência, o Método dos Elementos Finitos possuem como fundamento inicial a relação entre forças e deslocamentos nodais para cada elemento individual. Essa importante ideia está associada ao conceito de Rigidez. O caso mais simples neste contexto ocorre com molas: a constante elástica da mola, que é a medida de rigidez da mola, é representada através da relação entre a força aplicada e o deslocamento medido na extremidade da mola. Dessa forma, tem-se que:

## Slide 6: Analise Matricial de Estruturas
De forma análoga ao que ocorre com a mola, acontece em um elemento finito, todavia em caráter mais amplo. Na mola existe apenas o conceito de rigidez axial, pois ela transfere apenas forças axiais. Em uma viga, por sua vez, estão presentes vários componentes de rigidez simultaneamente, como rigidez axial, rigidez a flexão, rigidez à torção e ao cisalhamento e isso fará a relação entre forças e deslocamentos contarem com uma maior complexidade.
é a matriz com todas as cargas nodais;
é a Matriz Rigidez da Estrutura que relaciona as forças e os deslocamentos nodais;
é a matriz coluna com os deslocamentos nodais.

## Slide 7
Analise Matricial de Estruturas

## Slide 8: Resultado Simplificado

## Slide 9
Adaptado por Prof. Me. Talles Mello

## Slide 10: Exercicio 1
Calcule os deslocamentos verticais, as rotações e as resultantes da viga.
Sabendo que:
Material: Concreto
Seção Transversal: 40 x 60 cm
3,0 m
50 kN

## Slide 15: Exercicio 2
Calcule os deslocamentos verticais, as rotações e as resultantes da viga.
Sabendo que:
Material: Concreto com
Seção Transversal: 12 x 40 cm
4,0 m
65 kN
12
40

## Slide 19: Exercicio 3
Calcule os deslocamentos verticais, as rotações e as resultantes da viga.
Sabendo que:
Material: Concreto
Seção Transversal: 30 x 50 cm
30
50

## Slide 23
)

## Slide 24: Exercicio 4
Calcule os deslocamentos verticais, as rotações e as resultantes da viga.
Sabendo que:
Material: Concreto
Seção Transversal: 15 x 40 cm
15
40
3,0 m
2,0 m
65 kN
40 kN
20 kNm

## Slide 25: Exercicio 5
Calcule os deslocamentos verticais, as rotações e as reações da viga.
Sabendo que:
X equivale a 25; Y equivale a 50
Material: Concreto
Seção Transversal: 15 x 30 cm
15
30
2,5m
3,0m
2,0m
100 kN
2,5m

## Slide 28
1,5 | 1,5 | -1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | = | RA-25
1,5 | 2 | -1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | = | MA+8,33
-1,5 | -1,5 | 1,944 | -0,833 | -0,444 | 0,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | = | RB-25-75
1,5 | 1 | -0,833 | 3,333 | -0,667 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | = | -8,33+37,5
0 | 0 | -0,444 | -0,667 | 1,212 | 0,293 | -0,768 | 0,96 | 0 | 0 | . |  | = | RC-75
0 | 0 | 0,667 | 0,67 | 0,293 | 2,933 | -0,96 | 0,8 | 0 | 0 | . |  | = | -37,5
0 | 0 | 0 | 0 | -0,768 | -0,96 | 1,536 | 0 | -0,768 | 0,96 | . |  | = | -100
0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,8 | 0 | 3,2 | -0,96 | 0,8 | . |  | = | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,768 | -0,96 | 0,768 | -0,96 | . |  | = | RE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,8 | -0,96 | 1,6 | . |  | = | ME
1,5 | 1,5 | -1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | = | RA-25
1,5 | 2 | -1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | = | MA+8,33
-1,5 | -1,5 | 1,944 | -0,833 | -0,444 | 0,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | = | RB-25-75
1,5 | 1 | -0,833 | 3,333 | -0,667 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | = | -8,33+37,5
0 | 0 | -0,444 | -0,667 | 1,212 | 0,293 | -0,768 | 0,96 | 0 | 0 | . |  | = | RC-75
0 | 0 | 0,667 | 0,67 | 0,293 | 2,933 | -0,96 | 0,8 | 0 | 0 | . |  | = | -37,5
0 | 0 | 0 | 0 | -0,768 | -0,96 | 1,536 | 0 | -0,768 | 0,96 | . |  | = | -100
0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,8 | 0 | 3,2 | -0,96 | 0,8 | . |  | = | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,768 | -0,96 | 0,768 | -0,96 | . |  | = | RE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,8 | -0,96 | 1,6 | . |  | = | ME

## Slide 32: Exercicio 6
Calcule os deslocamentos verticais, as rotações e as reações da viga.
Sabendo que:
q equivale a 30 kN/m
Material: Concreto
Seção Transversal: 15 x 30 cm
15
30