## Slide 1: Dimensionamento de Vigas de Pontes
Disponível em: www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Revisão de Flexão
Um elemento estrutural esta submetido á flexão pura quando sobre as suas seções transversais atua um momento fletor. Quando o momento fletor resultante coincide com um dos eixos principais de inercia, a flexão pura é do tipo normal. Quando o fletor não coincide com nenhum eixo principal de inercia da seção transversal, a flexão pura é do tipo obliqua.
O momento fletor resultante provoca tensões normais nas seções transversais de estrutura, uma parte do tipo tração e a outra parte em compressão.
Na analise das tensões e das deformações provocadas pelo momento fletor serão admitidas as seguintes hipóteses:
a. o material obedece um comportamento elástico e linear entre tensão e deformação (lei de Hooke);
b. o material é considerado homogêneo e isótropo.

## Slide 3: Revisão de Flexão
Considere a viga mostrada abaixo. Calcule as tensões atuantes nos pontos B e C. Os parâmetros que definem as dimensões da seção transversal, momento de inércia e as distâncias dos bordos ao centro de gravidade, além do diagrama de momento, são:

## Slide 4: Revisão de Flexão

## Slide 5: Dimensionamento

## Slide 6: Dimensionamento: Introdução
Podemos dizer que a seção só funcionará como T realmente quando o momento fletor solicitante for positivo. Em caso de momento fletor negativo, o dimensionamento se dá por meio de seção retangular convencional com base bw e altura h, pois nesse caso a mesa se torna um elemento tracionado.
Além disso, para a seção T ser verdadeira no momento fletor positivo, devemos atentar para a posição da linha neutra. No caso onde a linha neutra passe cortando a alma, será considerada uma seção T verdadeira. Por outro lado, se a linha neutra passar cortando a mesa, o dimensionamento se dará por seção transversal retangular de base bf e altura h. Isso se dá pelo fato de que abaixo da seção comprimida desconsideramos qualquer resistência a tração que o concreto possa oferecer.

## Slide 7: Dimensionamento: Introdução
Quando as vigas possuem ligações monolíticas e devidamente armadas com as lajes, surge a contribuição das lajes no comportamento estrutural. Assim, caso existam conectores de cisalhamento (a) ou as armaduras negativas das vigas estejam dentro das lajes (b), é possível tratar como seção T. Caso a viga e a laje estejam ligadas sem armaduras para transferência dos esforços de cisalhamento, a viga deve ser abordada como seção retangular, desconsiderando a altura da laje (c).

## Slide 8: Parâmetros
“A NBR 6118 (2014) determina que para concretos de classe até C50, ou seja, com , são utilizados: e . Caso o concreto utilizado seja de classe superior ao C50 e inferior ou igual ao C90, adotam-se as equações a seguir com em Mpa.”
É a relação entre a profundidade y do diagrama retangular de compressão equivalente e a profundidade efetiva x da linha neutra
É o parâmetro de redução da resistência do concreto na compressão

## Slide 9: Parâmetros: Limite de Ductibilidade

## Slide 10: Dimensionamento Momento Negativo

## Slide 11: Dimensionamento de viga “T”
Destaca-se que a seção só trabalha como T quando a mesa (laje) esta trabalhando sob compressão, enquanto a alma (viga) esta sob tração. Dessa forma, em casos usuais, apenas nos trechos em que os momentos são positivos pode-se considerar a colaboração da laje.

## Slide 12: Distância a
A distância “a” pode ser estimada em função do comprimento L do tramo considerado, como se apresenta a seguir:
viga simplesmente apoiada .................................................................a = 1,00 L
tramo com momento em uma só extremidade ..................................................................a = 0,75 L
tramo com momentos nas duas extremidades..........................................a = 0,60 L
tramo em balanço.................................a = 2,00 L

## Slide 14: Dimensionamento Momento Positivo

## Slide 15: Dimensionamento Momento Positivo

## Slide 16: Dimensionamento Momento Positivo

## Slide 17: Taxa Mínima de Armadura: Retangular
Forma da Seção | Valores de |  |  |  |  |  | 
Retangular | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50
 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,194 | 0,208
 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | C85
 | 0,211 | 0,219 | 0,226 | 0,233 | 0,239 | 0,245 | 0,251
Forma da Seção |  |  |  |  |  |  | 
Retangular | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50
 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,194 | 0,208
 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | C85
 | 0,211 | 0,219 | 0,226 | 0,233 | 0,239 | 0,245 | 0,251
Caso a seção transversal adotada não seja retangular, deve-se respeitar o dimensionamento da seção a momento fletor mínimo, dado pela expressão a seguir, e a taxa mínima absoluta de 0,15%.

## Slide 18: Momento Mínimo

## Slide 19: Exercício 01
Dimensione a armadura da longarina

## Slide 20: Exercício 01
Dimensione a armadura da longarina

## Slide 21: Exercício 01
Dimensione a armadura da longarina

## Slide 23
Forma da Seção | Valores de |  |  |  |  |  | 
Retangular | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50
 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,194 | 0,208
 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | C85
 | 0,211 | 0,219 | 0,226 | 0,233 | 0,239 | 0,245 | 0,251
Forma da Seção |  |  |  |  |  |  | 
Retangular | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50
 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,194 | 0,208
 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | C85
 | 0,211 | 0,219 | 0,226 | 0,233 | 0,239 | 0,245 | 0,251

## Slide 27
Forma da Seção | Valores de |  |  |  |  |  | 
Retangular | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50
 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,194 | 0,208
 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | C85
 | 0,211 | 0,219 | 0,226 | 0,233 | 0,239 | 0,245 | 0,251
Forma da Seção |  |  |  |  |  |  | 
Retangular | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50
 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,194 | 0,208
 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | C85
 | 0,211 | 0,219 | 0,226 | 0,233 | 0,239 | 0,245 | 0,251