## Slide 1: AGREGADOS
Profª Me. Talles Mello

## Slide 2: Definição
Material particulado, incoesivo, de atividade química praticamente nula, constituído de misturas de partículas cobrindo extensa gama de tamanhos.
Especificamente na construção civil a definição de agregado pode ser resumida como: material granuloso e inerte, que entra na composição das argamassas e concretos, contribuindo para o aumento da resistência mecânica e redução de custo na obra em que for utilizado.

## Slide 3: Agregados: Geologia
Os agregados são originários de pedaços de rochas com tamanhos e formas indefinidos. Essas rochas são formadas na natureza por meio de três processos:
Magmatismo: processo de resfriamento do magma, o que dá origem às rochas magmáticas.
Sedimentarismo: dá origem ás rochas sedimentares. Esse tipo de rocha pode ser formado pela erosão e pela sedimentação de outras rochas, através do processo de precipitação de substancias químicas ou pela disposição de materiais orgânicos.
Metamorfismo: processo que dá origem às rochas metamórficas, ocorrendo em alta temperatura e alta pressão, o que modifica as características originais das rochas.
Basalto
Calcário
Ardósia

## Slide 4: Classificações: Quanto à Origem
Naturais : areias e seixos
Artificiais : britas, pó de pedra, argila expandida, granalha de aço
Areia
Seixos
Britas
Argila expandida
Granalha de aço

## Slide 5: Agregados: Granulometria
Os agregados são divididos entre graúdo e miúdo, através da NBR 7217, pela peneira com abertura de 4,8 mm, denominada de peneira nº 4.
Agregado miúdo: material passante na # nº 4 (4,8 mm)
Agregado graúdo: material retido # nº 4
Ainda temos o fíler, muito utilizado como adição em cimento, que possui material passante # nº 200 (0,075 mm)

## Slide 6: Classificações: Quanto a densidade
Leve (M.U. < 1 gf/cm³)
Normal (M.U. Entre 1 e 2 gf/cm³)
Pesada (M.U. >2 gf/cm³)
Argila expandida, vermiculita, pérolas de isopor
Britas, areia e seixo rolado
Granalha de aço, barita
A massa unitária (massa especifica aparente), segundo a NBR 7810, é a massa do agregado pelo volume aparente do agregado, isto é, incluindo na medida deste volume os vazios entre os grãos.
A massa especifica é a relação entre a massa do agregado e seu volume, sem considerar os vazios.

## Slide 7: Agregados: Usos na Engenharia
Concreto
Lastro
Gabiões
Drenos
Concreto asfáltico
Argamassas e concretos
Base p/ pavimentação
Drenos
Lastros de ferrovias
Gabiões

## Slide 8: Agregados Naturais: Areia
  É um agregado miúdo utilizado na construção civil. Pode ser proveniente de leitos de rios, depósitos eólicos, da cava e de britagem (processo artificial). Conforme a ABNT/NBR 7211/2019, define-se como agregado miúdo, o agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 0,15 mm.
  Ela é dividida em três faixas conforme o tamanho dos grãos:
  Fina, com grãos de 0,15 a 0,6 milímetro;
  Média, com grãos de 0,6 a 2,4 milímetros;
  Grossa, com grãos de 2,4 a 4,8 milímetros.
  Usado no preparo da argamassa para o assentamento, para o revestimento e como agregado miúdo na preparação de concreto.

## Slide 9: Agregados Naturais
Areia fina: Para acabamentos bons, como reboco; utilizada também para fazer concreto.
Areia média: Utilizada em área de lazer, como: quadra de futebol, praia artificial, entre outros. utilizada também artefatos de concreto aparente.
Areia grossa: utilizada no concreto em geral, massa em cimento, como contrapiso, chapisco e assentamento de tijolo.

## Slide 10: Agregados Naturais: Cascalho (Seixo Rolado)
  Agregado graúdo com diâmetro entre 5mm e 100mm, oriundo de rochas magmáticas e encontrado nas águas de rios e mares.
  Conhecido como seixo rolado, devido ao fato de ficar rolando na água.
  Formato arredondado conferindo uma trabalhabilidade maior na composição do concreto.

## Slide 11: Agregados Industrializados: Brita
  Agregado graúdo obtido da fragmentação de rochas que resulta na pedra britada.
  Seis categorias, de acordo com a granulometria:
  Pedra 1: entre 4,75mm e 12,5mm
  Pedra 2: entre 12,5mm e 25mm
  Pedra 3: entre 25mm e 50mm
  Pedra 4: entre 50mm e 76mm
  Pedra 5: entre 76mm e 100mm.
  Para concreto armado usamos a 1 e 2 (NBR 6118).
A NBR 7211 e o comércio possuem divergências!

## Slide 12: Agregados Industrializados
AREIA INDUSTRIAL / PÓ DE PEDRA / AREIA DE BRITA
  Produzido durante a fabricação da pedra britada, com granulometria que varia entre 0,5mm e 4,8mm. Pode ser usado na argamassa substituindo a areia.
  A vida útil das instalações de britagem é bem longa, muito maior que as instalações de extração de areia natural, salvo algumas raríssimas exceções. Este cenário determinará a crescente tendência de utilização da areia artificial, pelo simples motivo de que em muitas regiões estarão extintas as reservas minerais naturais de extração. O concreto é o material de construção mais utilizado no mundo e a areia representa cerca de 30% de seu volume. Portanto, sua extração natural, com o passar do tempo, ficará insustentável.
https://www.youtube.com/watch?v=UKin0alnlno

## Slide 13: Agregados Industrializados
Argila Expandida
  Resulta do cozimento de porções de argila que formam peças pequenas e arredondadas. Utilizado como agregado graúdo, em situações nas quais se deseja reduzir o peso da estrutura ou obter um isolamento térmico e acústico.
  A argila expandida é utilizada principalmente como agregado leve para concreto (concreto de enchimento) com resistência de até 30Mpa. Placas de concreto com este tipo de agregado servem como isolantes térmicos e acústicos. Também é muito utilizada para fins ornamentais em jardins.

## Slide 14: Agregados Industrializados
Hematita
  Utilizada como agregado graúdo ou miúdo na construção de usinas nucleares, por absorver radiação.
  Barita
    Utilizada como agregado miúdo em argamassas nas quais se deseja obter a proteção radiológica, como na construção de salas de raios X.
Hematita
Barita

## Slide 15: Obtenção: Agregados Naturais e Artificiais
Extração a céu aberto em cavas, rios ou minas
Lavra de leito de rios
Extração dos Agregados
Desmonte através de explosivos
Perfuração para colocação de explosivos

## Slide 17: Agregados: Forma e Textura Superficial
Grãos arredondados
e lisos
X
Grãos angulosos e
ásperos
consumo
MENOR
MAIOR
trabalhabilidade
de água
MAIOR
MENOR
aderência à
pasta
MAIOR
MENOR
Ex: agregados britados
Ex: areias de depósitos eólicos, areias e pedregulhos de zonas marítimas e leitos de rio

## Slide 18: Agregado Miúdo: Massa Especifica
NBR 9776/1987 - Agregados - Determinação da massa específica de agregados miúdos por meio do frasco Chapman.
O resultado deve ser expresso com três algarismos significativos.

## Slide 19: Agregado Graúdo: Massa Especifica
Balança pesando o material (SSS)
Picnômetro com material sendo pesado
permite rigoroso controle de volume
NBR NM 52/2009
O picnômetro

## Slide 20: Agregado Graúdo: Massa Especifica
a)
b) c)
d)
 =
f)
e)
m água+agreg.- m água
m agregado

## Slide 21: Agregados Miúdos: Ensaio Granulometria
Material passante # n.º 4 (4,8 mm)
Peneiramento em peneiras da Série Normal ABNT
NM 248:2003
NBR 7211

## Slide 22: Agregados Miúdos: Ensaio Granulometria
O MF serve para classificar os agregados e como informação em alguns métodos de dosagem
Dimensão Máxima Característica- DMC: a DMC de um agregado é a abertura da malha da peneira superior a qual a porcentagem acumulada for igual ou imediatamente inferior a 5 %.
A DMC serve para verificar se um agregado tem tamanho adequado para ser utilizado em concreto de elementos estruturais de determinadas dimensões.
Módulo de Finura - MF
M.F. = ∑( % acumuladas)
100

## Slide 23: Agregado Gráudo: DMCs
Dimensão máxima do agregado a ser usado é determinada pelo projeto estrutural, detalhe levantado em obra, observa-se as distâncias entre as armaduras, as formas e outras, seguindo as regras: (Adotar o menor destes valores).
DMC ≤ 1/3 da espessura da laje
DMC ≤ ¼ da distância entre faces das formas
DMC ≤ 0,8 do espaçamento entre armaduras horizontais
DMC ≤ 1,2 do espaçamento entre armaduras verticais
DMC ≤ ¼ do Ø da tubulação de bombeamento (no caso)
DMC ≤ 1,2 do cobrimento nominal

## Slide 24: Agregados: Composição Granulométrica
(Farias, M. M. e Palmeira, E. M. ; IBRACON 2007)
C) Uniforme
Aumenta consumo de cimento
Curvas granulométricas
Contínua, bem graduada
Descontínua
Favorece a resistência

## Slide 25: Agregado Miúdo: Inchamento
Inchamento de até 35%
O inchamento altera o volume de areia a ser usada quando a
produção de concreto é feita por volumes de agregados.
Material passante # n.º 4 (4,8 mm)
INCHAMENTO
A umidade aderente nas superfícies dos grãos dos agregados miúdos transforma estes em partículas com cargas elétricas negativas.
Por repulsão elétrica os grãos se afastam causando o inchamento.
h% =
x 100
Ph - Ps Ps

## Slide 26: Reação Álcali-Agregado
Essa reação normalmente causa expansão pela formação de um gel expansivo que absorve água e se expande entre os poros do concreto, até que os espaços vazios terminem e leve a um aumento de tensão. Esse aumento nos esforços internos pode causar a fissuração, e perda de resistência do concreto.
A princípio, os três materiais que poderiam atuar na reação álcali-agregado são: (1) cimento, se apresentar teor de álcalis elevado (ou seja, sódio e potássio) e a (2) brita ou a (3) areia, se apresentarem calcedônia, vidro vulcânico, algumas formas de quartzo ou algumas rochas carbonáticas.
Como existe uma dependência da umidade este tipo de reação é mais comum em obras hidráulicas(ou expostas a umidade).