## Slide 1: Aço
Prof. Talles Mello
www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Definição
O aço é uma liga de ferrocarbono com outros elementos adicionais (silício, manganês, fósforo, enxofre etc.), resultante da eliminação total ou parcial de elementos inconvenientes que se fazem presentes no produto obtido na primeira redução do minério de ferro.
O teor de carbono nessa liga varia de 0 a 1,7%.
Para a construção civil, varia de 0,18 a 0,25%.

## Slide 3: Minério de ferro
  Retirado do subsolo, porém muitas vezes é encontrado exposto formando verdadeiras montanhas.
  Para retirar as impurezas, o minério é lavado, partido em pedaços menores e em seguida levados para a usina siderúrgica.
A obtenção do ferro a partir de seus minérios ocorre nos alto-fornos, em presença de carbono (carvão).

## Slide 4: Fluxograma de produção
https://www.youtube.com/watch?v=vrgQaq3Y0IU
Chama-se tratamento mecânico a quente quando a temperatura de trabalho é maior 720° (zona crítica), em que ocorre a recristalização do aço.
No tratamento a frio, ocorre uma deformação dos grãos por meio de tração, compressão ou torção. Resulta no aumento da resistência mecânica e da dureza, e diminuição da resistência à corrosão e da ductilidade, ou seja, decréscimo do alongamento e da estricção. O processo é realizado abaixo da zona de temperatura crítica (720º C). Os grãos permanecem deformados e diz-se que o aço está encruado.

## Slide 5
Vantagens
Diminuição no peso e nas dimensões das estruturas.
Permite vãos maiores com menor custo em fundações.
Maior rapidez na execução que o C.A.(in loco).
Facilidade de montagem e menor preço de transporte que C.A. pré-moldado.
Permite acréscimos e reforços sem muitas dificuldades.
Permite desmontagem para reuso ou venda como sucata.
Desvantagens
Exige maior conservação que o C.A.
Exige maior especialização da mão-de-obra de montagem, elevando os custos.
Exige proteção contra incêndio,aumentando os custos.
Estrutura de aço é mais onerosa que o C.A.

## Slide 6: Ductibilidade
  A ductilidade é definida como a capacidade do material, seção, elemento estrutural ou sistema estrutural, de experimentar deformações inelásticas sem a perda de sua capacidade resistente, atingindo a ruptura após um considerável acúmulo de energia inelástica de deformação.
  A ductilidade é uma medida da capacidade do elemento estrutural se deformar antes que a ruptura ocorra.

## Slide 7: Composição Química do Aço
E= tg  igual em todos no trecho linear
Maior tensão de escoamento e ruptura
Menor deformação até a ruptura
Maior % de Carbono
Efeitos físicos do % de Carbono:

## Slide 8: Aços
teor de carbono menor que 0,25%
Usos:
perfis estruturais e placas utilizadas na fabricação de tubos
construção civil, pontes
- tubulações
Usos:
rodas e equipamentos ferroviários
engrenagens e outras peças de máquinas que necessitam de elevadas resistências mecânica, resistência ao desgaste.
teor de carbono maior que 0,60%
Usos:
talhadeiras
folhas de serrote
martelos
facas

## Slide 9: Aço: Formas Comerciais
  Também conhecidas como Folhas de Flandres ou latas. São revestidas com uma fina camada de estanho. São usadas principalmente na fabricação de latas de conservas devido sua resistência à umidade e corrosão.
  Recebem após a laminação uma fina camada de zinco. São usadas em locais sujeitos a umidade, tais como calhas e condutores etc.
  sem acabamento após a laminação, sendo muito utilizadas nas indústrias.
Chapas são laminados planos

## Slide 10: Aço Inoxidável
A resistência à oxidação e corrosão do aço inoxidável se deve principalmente à presença do cromo, que permite a formação de uma película finíssima de óxido de cromo sobre a superfície do aço, que é impermeável e insolúvel nos meios corrosivos usuais. Assim, podemos definir como aço inoxidável o grupo de ligas ferrosas resistentes à oxidação e corrosão, que contenham no mínimo 12% de cromo.

## Slide 11: Corrosão
Corrosão é a deterioração de metais causada por processos eletroquímicos das reações de oxirredução. Para entender melhor como funciona esse processo, é importante esclarecer os seguintes conceitos:
Oxidação é a perda de elétrons.
Redução é o ganho de elétrons.
Reação de oxirredução é aquela em que ocorre transferência de elétrons entre os átomos evolvidos.
A corrosão, em geral, é provocada pelo oxigênio. Os metais têm uma capacidade de oxidação bem maior do que o oxigênio, sendo assim, tendem a perder elétrons para o oxigênio presente no ar atmosférico. O ferro, por exemplo, oxida-se facilmente quando exposto ao ar e à umidade. Nesse processo de oxidação do ferro (chamada de ferrugem)

## Slide 12: Carbonatação
Todo o aço no interior do concreto encontra-se inicialmente protegido por uma camada (filme) de óxidos aderidos ao aço – originadas pela dissolução de hidróxidos presentes no cimento que saturam os poros do concreto conferindo-lhe um pH entre 13 e 14 -, que o protege da corrosão. A este fenômeno dá-se a denominação de passivação do aço.
O fenômeno contrário, a despassivação do aço é a ação responsável pelo fenômeno da corrosão das armaduras, e inicia-se com a presença de gás carbônico (CO2) na atmosfera circundante à estrutura.
O gás carbônico penetra nos poros e fissuras do concreto, quando saturados de água, formando o ácido carbônico (H2CO3), que ocasiona a redução do pH e proporciona um processo de corrosão do aço. Este processo é denominado carbonatação do concreto.

## Slide 13: Cobrimento Mínimo

## Slide 14: Usos do Aço na Construção

## Slide 15: Barras e Fios
A NBR 7480:2007 “Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado” fixa as condições exigíveis na encomenda, fabricação e fornecimento de barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado, com ou sem revestimento superficial.
Classificam-se como barras os produtos de diâmetro nominal 6,3 mm ou superior, obtidos exclusivamente por laminação a quente, sem processo posterior de deformação mecânica. O diâmetro nominal de 5 mm foi retirado em relação à versão anterior dessa norma, a NBR 7480:1996.

## Slide 16: Ensaios
(adaptação de P.Helene)
https://www.youtube.com/watch?v=CMdKW09HWzs
Determinação das propriedades mecânicas à tração de materiais Metálicos - NBR-6152/80 (MB-4/77).
Obedece a NBR-6153/80, consiste em efetuar um dobramento de 180o em torno de um cutelo de diâmetro prefixado. A amostra deve suportar o dobramento sem ruptura ou fissuração.