## Slide 1: VIDRO

## Slide 2: O que é vidro?
O vidro é uma substância inorgânica, amorfa e fisicamente homogênea, obtida por resfriamento de uma massa em fusão (1500ºC) que endurece pelo aumento contínuo de viscosidade até atingir a condição de rigidez, mas sem sofrer cristalização.
O vidro é 100% reciclável, infinitas vezes sem perda de qualidade e pureza do vidro. Com 1kg de caco, se faz 1kg de vidro novo.

## Slide 3: O vidro na construção civil
Luminosidade
Garante leveza aos ambientes
Relação entre os meios externo e interno
Preço
Aquecimento Isolamento Térmico
Barulho Isolamento Acústico

## Slide 4: Dimensões NBR 11706/1992
Espessuras nominais das chapas referentes ao tipo do vidro.

## Slide 5: Cálculo de espessura dos vidros
1º-Altura de instalação do vidro (andar)
2º-Relação comprimento/largura (a/b)
3º-Retirar valor e/b do gráfico (e = espessura)
4º-Obter valor da espessura
5º-Escolher a espessura comercial mais adequada
Vão em uma obra para instalação de vidro

## Slide 6: Vidro Soprado
A fabricação é feita no interior do forno (panelões). Quando o material está quase fundido ≈ 1500ºC , o operário imerge um canudo de ferro e retira-o rapidamente trazendo na sua extremidade uma bola de matéria incandescente.

## Slide 7: Vidro Comum
https://www.youtube.com/watch?v=CCuR_KWjgUk

## Slide 8: Vidro Estirado
No final do século 17, um método revolucionou a fabricação, onde a massa do vidro era derretida manualmente com rolos, como se fosse macarrão. Essa técnica era do vidro estirado.
Em 1914, surgiu o processo Fourcault, processo mecânico de estirar a massa do vidro, onde o vidro é estirado verticalmente em uma torre de 10 a 15m de altura.

## Slide 9: Vidro Float
Substituiu o processo clássico de vidro estirado.
Esse vidro é obtido por meio de escoamento da mistura vitrificável derretida sobre uma base de estanho líquido, em atmosfera controlada.
O vidro forma uma camada contínua que flutua sobre o banho e à T≈1100ºC e tempo suficiente para que sumam as irregularidades e as superfícies fiquem planas e paralelas, esfriando ao longo do banho.
https://www.youtube.com/watch?v=KiSYdFXPJgc

## Slide 10: Vidro de Segurança
Laminado
Duas ou mais lâminas de vidro interligadas por uma ou mais camadas de polivinil butiral–PVB ou resina plástica sob ação de calor e pressão.
Temperado
Tratamento térmico para aumento de resistência. Aquecimento com resfriamento rápido. Não suporta o impacto de balas.
Aramado
Malha metálica é incorporada ao vidro. Material anti chama, resistente ao fogo e de segurança, pois não estilhaça.
Indicados para área com risco de acidentes (portas de vidro, envidraçamento nos banheiros e nas piscinas, etc.)
Quando fraturado, produz fragmentos menos suscetíveis de causar ferimentos graves

## Slide 11: Vidro Laminado
Automóveis
Fachada De Edifícios
Caixas de Escada
Conjunto de duas ou mais chapas de vidro que tenham sido submetidas a um processo de laminação – onde são unidas por uma película plástica (PVB);
Os laminados simples são adequados onde se queira diminuir o risco de quedas de objetos, ou fissurações;
Os coloridos ou termorefletores reduzem a incidência térmica;

## Slide 12: Vidro Temperado
É considerado vidro de segurança porque evita a ocorrência de acidentes graves. Em caso de quebra, seja qual for o ambiente, o vidro se fragmenta em pequenos pedaços de borda pouco cortantes, minimizando o risco de ferimento profundo.
O vidro temperado não atende às normas da ABNT para uso em coberturas (norma NBR 7199 – Projeto, Execução e Aplicação de Vidros na Construção), pois somente os vidros de segurança aramados e laminados podem ser utilizados em coberturas
Telas de Cristal Líquido (LCD’s)
Portas de Fornos
Box
Notes: Qual a diferença entre os vidros temperados e laminados? Vidros temperados são vidros que são submetidos a um processo de aquecimento e resfriamento rápido tornando-o bem mais resistente à quebra por impacto. Apresenta uma resistência cerca de 4 vezes maior que o vidro comum. Já o vidro laminado (SGG Stadip) é um vidro constituído por duas chapas de vidro intercaladas por um plástico chamado Polivinil Butiral (PVB), a principal característica desse vidro, é que em caso de quebra, os cacos ficam presos ao PVB, reduzindo o risco de ferimento às pessoas e também o atravessamento de objetos.
Olha essa site: http://www.vidracariacolombo.com.br/web3/vidros%20temperados.htm

## Slide 13: Vidro Aramado
A principal característica desse vidro é a sua resistência ao fogo, sendo considerado um material anti – chama;
Ele reduz também o risco de acidente, pois, caso quebre, não estilhaça, mantêm – se presos à tela metálica;
Que é resistente á corrosão, não se decompõe, nem enferruja.
Coberturas
Peitoris – Guarda - Corpos
Notes: OBS: O processo de fabricação consiste em passar o vidro em fusão, juntamente com uma malha metálica, através de um par de rolos, de tal modo que a malha fique posicionada aproximadamente no centro do vidro.

## Slide 14: Vidro Blindado
Automóveis
Fachada de Bancos
Fachada de Lotéricas
É obtido através de várias camadas plásticas colocadas entre vidros comuns com o objetivo de absorção de energia.
O vidro blindado ficou conhecido como vidro balístico pela capacidade de reter projéteis como balas de revólver. Pode ser usado em portas, mas seu uso se difundiu como acessório de carros.
O vidro balístico é resistente a balas de revólver, barras de aço, fogo, etc. Quando sofre impacto ele se danifica, mas nada que coloque as vidas sob sua proteção em perigo. A película evita que o vidro se transforme em cacos, dessa forma a tecnologia atua como uma importante arma contra o crime.

## Slide 15: Vidro Duplo
Denominado vidro insulado, ou sanduíche de vidros.
Trata-se de um sistema de duplo envidraçamento (duas chapas de vidro,) podendo ser idênticas ou de propriedades diferentes, aproveitando as características de cada um, como, por exemplo, a resistência dos vidros temperados (externamente) com a proteção térmica e acústica e a segurança dos vidros laminados refletivos (internamente)
Suas chapas são separadas por um perfil de alumínio que é colado em todo o seu perímetro, onde dentre deste encontrasse uma câmara interna cheia de ar que, opcionalmente, pode ser preenchida por outro gás (Argônio).
A utilização do gás argônio entre os painéis de vidros duplos aumenta de maneira significativa as propriedades térmicas do produto. De forma simples, o gás argônio possui menor densidade dentro do espaço entre os vidros e, assim, atenua a absorção do calor, melhorando o desempenho térmico do vidro insulado, deixando o ambiente mais agradável.

## Slide 16: Vidro Pintado
Produzido a partir de um vidro float, recebe na linha de produção uma pintura especial, o que lhe confere, além do acabamento colorido e de alto brilho, maior resistência.
Sua versatilidade possibilita a utilização em móveis, residências, escritórios, hotéis, lojas e museus.

## Slide 17: Vidro Serigrafado
No processo de serigrafia do vidro é feita a aplicação de uma tinta vitrificante (esmalte cerâmico) no vidro comum, incolor ou colorido na massa.
Em seguida esse vidro passa por um forno de têmpera onde os pigmentos cerâmicos passam a fazer parte dele.
Ao final do processo, obtém-se um vidro temperado com textura extremamente resistente, inclusive ao atrito com metais pontiagudos.

## Slide 18: Vidro Acidado
São vidros tratados com ácido e com aparência esbranquiçada. Oferece diversas opções estéticas para arquitetos e decoradores, pois combinam a leveza do vidro com a sutileza da translucidez, dando um toque de nobreza ao design de móveis e à decoração dos mais diversos ambientes.

## Slide 19: Vidro impresso ou Fantasia
Vidros translúcidos com desenhos em uma ou ambas as partes.
São indicados em locais onde se deseja luminosidade, porém sem comprometer a privacidade (portas, janelas, divisórias, fachadas, etc.)

## Slide 20: Tijolo de Vidro
O uso do tijolo de vidro na construção não implica apenas em uma característica estrutural, mas pode ser a solução para criar luminosidade em um ambiente, já que a característica translúcida do vidro permite a passagem de luz
É o modelo de tijolo de vidro mais utilizado e conhecido de todos. O bloco é todo fechado, como se fosse um bloco convencional, mas neste caso de vidro.

## Slide 21: Tijolos Coloridos
Apesar de o modelo de vidro incolor ser o mais tradicional, há as versões de tijolos de vidro colorido. A escolha desse tipo de bloco é ideal para quem busca a valorização arquitetônica no projeto.

## Slide 22: Tijolo Vazado
Modelo tem vidros inclinados e que com uma abertura, permitindo assim a passagem e circulação de ar no ambiente.

## Slide 23: Espelho
Os fabricantes usam três camadas.
A principal é uma superfície de metal superpolida (prata), que reflete a luz e fica no meio do espelho. Por trás dela, existe uma camada escura, normalmente de tinta preta, que absorve a luz que vem de trás do espelho e impede que ela “vaze” pela camada refletora de metal.
https://www.youtube.com/watch?v=Xdhw4-sXZRw

## Slide 24: Vidro Curvo
O processo de curvatura consiste em colocar o vidro float sobre um molde (matriz) de aço comum ou inoxidável dentro de um carrinho. Em seguida, esse veículo entra embaixo do forno suspenso.
Após o encaixe da máquina ao carrinho, o vidro é curvado a uma temperatura média de 650 graus, adquirindo a curvatura definida pelo molde por meio de gravidade.
Em seguida, o vidro é resfriado lentamente para evitar tensões internas. O tempo gasto no processo é definido de acordo com a espessura e o raio de curvatura.

## Slide 25: Vidro Espião
O chamado “vidro espião” (opaco por uma face e transparente por outra) é produzido em câmaras onde vácuo parcial é criado (um décimo de ar permanece).
Ligas de cromo em partículas são aplicadas num filamento e, quando uma corrente elétrica atravessa esse filamento, o metal evapora e as partículas metálicas depositam-se sobre o vidro, formando um filme metálico resistente e aderente

## Slide 26: Fibra de Vidro
É um material incombustível, não absorvente, quimicamente estável, resiste ao ataque de insetos, roedores e fungos
São utilizadas para reforçar plásticos, fitas, tendo variadas aplicações. Destacam-se como isolante térmico e acústico e são produzidas a partir de vidros de baixa alcalinidade

## Slide 27: Vidro AutoLimpante
O float recebe uma película com uma camada com partículas de dióxido de titânio (TiO2).
A camada de cobertura age de duas formas: na primeira, quebra as moléculas orgânicas; e, na segunda, elimina a poeira inorgânica.
A quebra das moléculas orgânicas é feita por meio do processo chamado fotocatalítico. Os raios ultravioleta reagem com a cobertura de dióxido de titânio do vidro autolimpante e desintegram as moléculas à base de carbono, eliminando totalmente a poeira orgânica.
A segunda parte do processo acontece quando a chuva ou um jato d’água atingem o vidro, como a água se espalha igualmente por toda superfície do vidro autolimpante, levao com ela toda a poeira.